Схема теплоснабжения
 п. НИЖНИй Ингаш НИЖНЕИНГАШСКОГО района
 на период с 2015 по 2030 годов

Том 2

Схема теплоснабжения. Перспективное потребление тепловой энергии

1. Жилищная сфера

Основной целью жилищной политики является обеспечение жителей качественным жильем путем создания предпосылок для индивидуального жилищного строительства, обеспечения нуждающихся граждан социальным жильем, формирования необходимой инженерной инфраструктуры.

Основными задачами комплексного решения жилищной проблемы, реконструкции и развития жилых территорий являются:

1) создание условий для переселения жителей из ликвидируемого жилфонда;

2) благоустройство жилищного фонда;

3) обеспечение граждан жильем в соответствии с принятой проектной жилищной обеспеченностью.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного строительства:

-       строительство жилья, предназначенного для переселения населения, проживающего в жилье с максимальной ветхостью, на свободной территории, а также на территории сносимого жилфонда с учетом пространственного и временного размещения;

-          повышение качества жилья: капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение;

- планомерная ликвидация ветхого жилищного фонда;

- увеличение жилищной обеспеченности до 30 м2 (рост составит 6 м2);

- рациональное распределение объемов строительства жилищного фонда.

Общий объем ликвидируемого жилищного фонда на расчетный срок должен составить более 17 тыс. м2 (168 домов), в том числе действующий жилищный фонд в объеме 12,8 тыс. м2 (139 домов). Объем запланированного к сносу жилищного фонда составляет  9,4% от общего объема существующего жилищного фонда.  Наиболее  высокий процент (51%) от ликвидируемого  жилищного фонда - это двухквартирные жилые дома.

Общий объем выделение террторий для перспективной жилой застройки в объеме порядке 80,9 га.

Объем сохраняемого жилищного фонда должен составить порядка 0,00 тыс. м2.

Подробная характеристика жилищного фонда представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Изменение существующего жилищного фонда на территории

| Наименование вида застройки | Существующий жилфонд | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ликвидируемый | Сохраняемый |
|  | Sобщ, тыс.м2 | Кол-во домов | Sобщ, тыс.м2 | Кол-во домов | Sобщ, тыс.м2 | Кол-во домов |
| Одноквартирный жилой дом | 63 787 | 999 | - | - | - | - |
| Двухквартирный жилой дом | 75 619 | 539 | - | - | - | - |
| Многоквартирный жилой дом | 2 607 | 6 | - | - | - | - |
| Общежитие | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | 142 013 | 1 544 | - | - | - | - |

В соответствии с принятыми показателями обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда (30 м2 на человека) и принятой проектной численностью населения на 2030 год  потребность в жилье на расчетный срок составит  в порядке 245,1 тыс. м2.

К строительству в течении расчетного срока запланировано порядка 90,5 тыс.2. Новое строительство будет представлено индивидуальной жилой застройкой.

Для перспективного освоения пгт. Нижний Ингаш при условии благоприятного экономического развития и спроса дополнительно предусмотрены территории под  индивидуальное жилищное строительство 81 га.

2.  Социальная сфера

Необходимость развития социальной сферы поселка обусловлена потребностью обеспечения должного уровня образованности, культурно-нравственного развития и здоровья населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности населенного пункта как места постоянного жительства и обеспечивает экономику необходимыми трудовыми ресурсами.

Планируемые изменения в системе размещения объектов социальной сферы направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания, в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг, с обеспечением их оптимальной доступности. Данную цель планируется реализовать через реконструкцию, перепрофилирование и техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов.

Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- снос ветхих объектов обслуживания, а также объектов, не отвечающих требованиям предлагаемых проектом планировочной структуры и планировочной организации территории;

- строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью и взамен ликвидируемых объектов.

Необходимый перечень объектов обслуживания населения определяется в соответствии с СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство.              Планировка и застройка городских и сельских поселений» согласно таблицы 2.

Таблица 2

Оценка потребности населения в объектах социальной сферы  в пгт. Нижний Ингаш на период 2015-2030гг.

(Численность – 7 537 человек)

| № п/п | Наименование | Норматив | Ед. изм. | Сохраняемая мощность | Требуемая мощность | Дефицит (-) Излишек (+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | 85% детей дошкольного возраста | Место | 420 | 284 | 26 |
| 1.2 | Школьные учреждения | 100% детей школьного возраста | учащиеся | 1664 | 1101 | 702 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | 10% общего числа школьников | место | 250 | 250 | 153,8 |
| 1.4 | Межшкольные учебно-производственные комбинаты | 8% общего числа школьников | место | - | - | - |
| 2 | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |
| 2.1 | Стационары всех типов для взрослых | 134,7 на 10 тыс.человек | койка | н/д | н/д | - |
| 2.2 | Поликлиника, амбулатории, диспансеры без стационара | 181,5 на 10 тыс.жителей | посещение в смену | н/д | н/д | - |
| 2.3 | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | 1 на 10 тыс. чел. | автомобиль | н/д | н/д | - |
| 2.4 | Молочные кухни | 1 | порция в сутки на 1 ребенка до года | н/д | н/д | - |
| 2.5 | Раздаточные пункты молочных кухонь | 1 | м² общей площади на 1 ребенка до года | н/д | н/д | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Спортивные залы общего пользования | 60-80 на 1 тыс. человек | м² общей площади пола | 912 | 912 | 313 |
| 3.2 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | 20-25 на 1 тыс. человек | м² зекркала воды | - | - | - |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |
| 4.1 | Клубы | 80 на 1 тыс. чел. | посетительское место |  |  |  |
| 4.2 | Кинотеатры | 25-35 на 1 тыс.чел | мест | 375 | 375 | -224 |
| 4.3 | Городские массовые библиотеки | 4-4,5 на 1 тыс. чел. | тыс.ед. хранения | 74,9 | - | - |
| 5 | Предприятия торговли |
| 5.1 | Магазины | 280 на 1 тыс. чел. | м² торговой площади | 3120 | 3120 | 1023 |
| 6 | Предприятия общественного питания |
| 6.1 | Предприятия общественного питания | 40 на 1 тыс. чел. | место | 200 | 200 | -100 |
| 7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания | 9 на 1 тыс. чел. | рабочее место | 28 | 28 | -39 |
| 7.2 | Прачечные | 120 на 1 тыс. чел. | кг белья в смену | - | - | - |
| 7.3 | Химчистки | 11,4 на 1 тыс. чел. | кг вещей в смену | - | - | - |
| 7.4 | Бани | 5 на 1 тыс. чел. | место | - | - | - |
| 8 | Кредитно-финансовые учреждения |
| 8.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 на 2-3 тыс. чел. | операционное место | н/д | н/д | - |
| 9 | Отделения связи |
| 9.1 | Отделения связи | По нормам и правилам министерств связи РФ | объект | 4 | - | - |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 10.1 | ЖЭО | с населением до 20 тыс. чел. | объект | - | - | - |
| 10.2 | Гостиницы | 6 на тыс. чел. | место | 14 | 14 | - |
| 10.3 | Пожарное депо | В соответствии с НПБ 101-95 | автомобиль | 3 | 3 | -3 |

3.  Производственная сфера

В целях обеспечения устойчивого экономического развития населенного пункта и обеспечения экономически активного населения рабочими местами генеральным планом предусмотрены следующие решения:

1. Сохранение и упорядочение существующей производственной территории.

Освоение новых территорий и размещение следующих объектов:

-   асвальтобетонный завод, 1,6 га (планировочный квартал 01:06:01);

-   цех по переработке древесины, 4,4 га (планировочный квартал 01:04:03);

-    предприятие по переработке древесины, 7,2 га (планировочный квартал 01:05:01);

-   хлебозавод 5,7 га (планировочный квартал 03:07:04);

-   площадка для дробления скальника, 3,5 га (планировочный квартал 03:07:06).

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус     41 °С.

Средняя температура за отопительный период – минус 7,6 С.

Продолжительность отопительного периода - 237 суток.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячие водоснабжение жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Предусматривается выполнить на расчетный срок (до 2030 г.) централизованное теплоснабжение административных и общественных зданий, многоквартирных жилых домов р.п. Нижний Ингаш.

Существующие котельные «Центральная котельная», «котельная №3», «котельная №7», «котельная №5», «котельная №4»,  «котельная №1 ЦРБ», «котельная №2ЦРБ» подлежат демонтажу, в связи с их моральным и физическим износом.

Источником централизованного теплоснабжения центральной части поселка является автоматизированная блочная котельная ЦК-1, проектной мощностью 21 Гкал/час, расположенная в восточной части населенного пункта. Топливо – природный газ. Котельная работает в автоматизированном режиме без присутствия персонала.

Температурный график 115/70 оС.

Система теплоснабжения 2-х ступенчатая:

- котельная – центральный тепловой пункт (ЦТП);

- ЦТП – потребитель.

Температурный график после ЦТП - 95/70 оС.

От котельной теплоноситель по магистральным трубопроводам поступает на центральные тепловые пункты (ЦТП): №1  (реконструируемый, с увеличением мощности до 5,7 Гкал/час),  №2  (реконструируемый, с увеличением мощности до 0,6 Гкал/час),  №3  (проектный, мощностью 12,8  Гкал/час).  На ЦТП установлены теплообменники на отопление и горячее водоснабжение потребителей.

На этапе строительства проектируемой котельной ЦК-1 предлагается использовать резервную тепловую мощность котельной ЦК, для обеспечения теплоснабжением потребителей поселка.

Расход тепла жилыми и общественными зданиями центральной части поселка составит:

- на отопление и вентиляцию  14,834 Гкал/час (34827 Гкал/год);

Итого: 14,834 Гкал/час (34827 Гкал/год).

Расход тепла с учетом утечек и тепловых потерь в сетях составит 19,197 Гкал/час (61723 Гкал/год).

Теплоснабжение развивающейся застройки южной части поселка предусматривается от проектной автоматизированной блочной газовой котельной ЦК-1, проектной мощностью 2,0 Гкал/час, температурный график 95/70 ºС, со встроенным теплообменным оборудованием для горячего водоснабжения (ГВС).

Расход тепла общественными зданиями южной части поселка составит:

на отопление и вентиляцию  1,934 Гкал/час (4225 Гкал/год);

на горячее водоснабжение 0,021 Гкал/час (155,5 Гкал/год).

Итого: 1,955 Гкал/час (4380 Гкал/год).

Расход тепла с учетом утечек и тепловых потерь в сетях составит 2,097 Гкал/час (4698 Гкал/год).

"Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"

Система магистральных тепловых сетей от котельной ЦК-1 до ЦТП - двухтрубная. Система разводящих тепловых сетей от ЦТП №1, 2, 3 и  остальных проектных котельных  – четырехтрубная.

Реконструкцию существующих трубопроводов и прокладку новых тепловых сетей диаметром 57-377мм протяженностью 31,6 км выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции подземно.

Компенсацию температурных расширений тепловых сетей выполнить с помощью углов поворота и компенсаторов.

Подачу теплоносителя через железнодорожные пути к ЦТП № 2 выполнить по существующей эстакаде трубопроводами в пенополиуретановой изоляции.

# Перспективные топливные балансы

На проектируемые общепоселковые котельные в п. Нижний Инагаш в качестве основного, резервного и аварийного вида топлива предполагается использовать газ.

# Оценка надежности теплоснабжения

## При сопоставлении результатов расчета  п.Нижний Ингаш  следует, что система на данный момент жизнеспособна и готова выполнять поставленные задачи на протяжении 2-5  лет. После окончания вышеупомянутого периода произойдет массовый всплеск отказов системы централизованного теплоснабжения, что приведет к массовому не доотпуску тепловой энергии.

## С целью сохранения и повышения надежности системы теплоснабжения на тепловых сетях п. Нижний Ингаш рекомендованы следующие мероприятия:

## - произвести полную инвентаризацию всего оборудования и тепловых сетей. Базы данных системы должны содержать полную информацию о каждом участке тепловых сетей - год строительства и последнего капитального ремонта, рабочие режимы (температура, давление), способ прокладки, сведения о материале труб и тепловой изоляции, даты и характер повреждений, способ их устранения, а также результаты диагностики с информацией об остаточно ресурсе каждого участка;

## - взаимодействие поставщиков тепловой энергии и их потребителей;

## - принять меры по проведению противокоррозионной защиты;

## - пристальное внимание уделять предварительной подготовке трубопроводов, которые используются при проведении аварийного ремонта, должны иметь согласно требованиям СНиП 41-02-2003 противокоррозионное покрытие, нанесенное в заводских условиях, в соответствии с требованиями технических условий и проектной документации;

## - после проведения диагностики необходимо заменить изношенные трубопроводы, изолированные минеральной ватой на пред изолированные трубопроводы выполненные по современной технологии.

## Скорректировать подход к планированию и проведению планово- предупредительных ремонтов на тепловых сетях.

## Классификация повреждений в системах теплоснабжения регламентируется МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно- коммунального комплекса» (утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 №191). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данного документа и местных условий.

## Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДК 4-01.200 . Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежной и качественное теплоснабжение потребителей.

## С целью определения состояния строительно- изоляционных конструкций тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок необходимо ежегодно составлять планы. Количество необходимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитывать при составлении планов ремонтов тепловых сетей.

## В процессе эксплуатации уделять особое внимание требованиям нормативных документов, что существенно уменьшит число отказов в отопительный период.

## Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации

или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

## Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Существующие котельные «Центральная котельная», «котельная №3», «котельная №7», «котельная №5», «котельная №4»,  «котельная №1 ЦРБ», «котельная №2ЦРБ» подлежат демонтажу, в связи с их моральным и физическим износом.

Источником централизованного теплоснабжения центральной части поселка является автоматизированная блочная котельная ЦК-1, проектной мощностью 21 Гкал/час, расположенная в восточной части населенного пункта. Топливо – природный газ. Котельная работает в автоматизированном режиме без присутствия персонала.

На этапе строительства проектируемой котельной ЦК-1 предлагается использовать резервную тепловую мощность котельной ЦК, для обеспечения теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей поселка.

## Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет ____________бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) должно осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

На 01.09.2013 таких  участков тепловых сетей в п. Нижний Ингаш не было выявлено.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние, 2013г. | Расчетный срок, 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | поселение | п. Нижний Ингаш | поселение | п. Нижний Ингаш |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 3,4804 | - | 28,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 3,0449 | - | 17,4 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | 0,0691 | - | 11,1 |
| 1.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | - | 30,93 | - | 40,35 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - | - | - | - |
| 1.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - | - | 0.081 |
| 1.4. | Протяженность сетей | км | - | 31,0 | - | 31,0 |